## Slide 1
流水线处理器
形式建模综合方法
（2019级）

## Slide 2: 提纲
集中式译码与分布式译码
基础指令集与流水线设计规划
无转发数据通路构造方法
功能部件控制信号构造方法
数据冒险的一般性分析方法
暂停机制生成方法
转发机制生成方法
控制冒险处理机制

## Slide 3: 集中式控制器与分布式控制器
集中式控制器
  控制器只在ID阶段
  控制器产生全部的译码信号
  流水后续阶段所需要的译码信号
1. Instruction
Fetch
2. Decode/
Register Read
3. Execute
4. Memory
5. Write
Back
PC
instruction
memory
+4
Register
File
rt
rs
rd
ALU
Data
memory
MUX
imm
控制器
opcode
funct
ALUOp
MemWr
RegWr

## Slide 4: 集中式控制器与分布式控制器
集中式控制器

## Slide 5: 集中式控制器与分布式控制器
集中式控制器

## Slide 6: 集中式控制器与分布式控制器
分布式式控制器
  控制器分布在多个流水线阶段
  每级控制器只产生该级功能部件相关的译码信号
  流水指令
1. Instruction
Fetch
2. Decode/
Register Read
3. Execute
4. Memory
5. Write
Back
PC
instruction
memory
+4
Register
File
rt
rs
rd
ALU
Data
memory
MUX
imm
Instruction
译码器
译码器
译码器

## Slide 7: 集中式控制器与分布式控制器
资源使用率：集中式控制器√
结构简洁性：分布式控制器√
项目维护性：分布式控制器√
代码可读性：分布式控制器√

## Slide 8: 提纲
集中式译码与分布式译码
基础指令集与流水线设计规划
无转发数据通路构造方法
功能部件控制信号构造方法
数据冒险的一般性分析方法
暂停机制生成方法
转发机制生成方法
控制冒险处理机制

## Slide 9: 基础指令集与标准流水线
指令集
  lw，sw，addu，subu，ori，lui，beq，j，jal，jalr
典型指令；可以支持大多数程序需求
jal，jalr：涉及2个写入操作，PC写入，RF写入
LW
SW
ADDU
SUBU
ORI
LUI
BEQ
J
JAL
JALR
为什么是RT？
Notes: Li：addu rt, $zero, imm16

## Slide 10: 基础指令集与标准流水线
指令集
  lw，sw，addu，subu，ori，lui，beq，j，jal，jalr
典型指令；可以支持大多数程序需求
jal，jalr：涉及2个写入操作，PC写入，RF写入
  比较特殊的指令
LW
SW
ADDU
SUBU
ORI
LUI
BEQ
J
JAL
JALR

## Slide 11: 基础指令集与标准流水线
流水线：以性能为目标的标准流水线
  数据冒险：转发、暂停
  控制冒险：分支比较前移、转发、暂停
指令
存储器
A
RD
PC
寄存器堆
A1
A2
A3
WD
RD1
RD2
ALU
Zero
ALU
结果
扩展
0
1
数据
存储器
A RD
WD
25:21
15:00
20:16
25:00
25:21
20:16
15:11
0
1
2
0
1
2
+
4
=
0
1
2
0
1
2
31
0
1
2
PC计算
PC
IMM
NPC
0
1
2
0
1
2
Notes: JR，JALR

## Slide 12: 基础指令集与标准流水线
流水线：以性能为目标的标准流水线
  JR，JALR
指令
存储器
A
RD
PC
寄存器堆
A1
A2
A3
WD
RD1
RD2
ALU
Zero
ALU
结果
扩展
0
1
数据
存储器
A RD
WD
Rs
25:21
15:00
20:16
25:00
25:21
Rt
20:16
Rd
15:11
0
1
2
0
1
2
+
4
=
0
1
2
0
1
2
31
0
1
2
PC计算
PC
IMM
NPC
0
1
2
0
1
2
Rs
Rt
imm16
imm26
Notes: JR，JALR

## Slide 13
名称 | 功能 | D级 IF/ID | E级 ID/EX | M级 EX/MEM | W级 MEM/WB
IR | 传递指令 | X | X | X | X
PC4 | 下一条指令地址 | X | X | X | X
RS | RF的RS值(RD1输出) |  | X |  | 
RT | RF的RT值(RD2输出) |  | X | X | 
EXT | 扩展后的32位立即数 |  | X |  | 
AO | ALU计算结果 |  |  | X | X
DR | DM读出结果 |  |  |  | X
指令
存储器
A
RD
PC
寄存器堆
A1
A2
A3
WD
RD1
RD2
ALU
Zero
ALU
结果
扩展
0
1
数据
存储器
A RD
WD
25:21
15:00
20:16
25:00
25:21
20:16
15:11
0
1
2
0
1
2
+
4
=
0
1
2
0
1
2
31
0
1
2
PC计算
PC
IMM
NPC
0
1
2
0
1
2
Notes: ？JAL，PC+4写入R31寄存器

## Slide 14: 3控制器架构
功能部件控制器：单周期指令控制器
  译码指令，控制各个功能部件
  属于功能性设计范畴：即与指令的功能相关，与性能无关
    无论单周期还是流水线，设计思路相同
转发控制器
  分析各级指令的相关性，决定如何转发
  属于性能设计范畴
暂停控制器
  将IF/ID指令与前序指令（位于后序流水段）分析，决定是否暂停
  属于性能设计范畴
三控制器架构特点
  结构清晰，易于理解
  暂停控制器、转发控制器：独立，相互不干扰

## Slide 15: 流水线功能部件
阶段 | 部件 | 输入 | 输出 | 描述
取指令 | PC | New PC Value | PC | 程序计数器
 | ADD4 | PC，+4 | PC4 | 完成PC+4
 | IM | PC | Instruction | 指令存储器
译码/读操作数 | RF | A1，A2 | RD1，RD2 | 寄存器堆
 | EXT | IMM16 | IMM32 | 立即数扩展
 | NPC | PC，I26 | NextPC | 为B类/J计算下条地址
 | CMP | D1，D2 | Result | 比较2个数
计算 | ALU | A，B | ALU | 算数/逻辑运算
访存 | DM | ADD，WData | RData | 数据存储器
回写 | RF | A3，WD |  | 
延用单周期数据通路功能部件
按流水段分类，便于理解和记忆
RF在2个阶段均被使用
  译码/读操作数阶段；结果回写寄存器阶段

## Slide 16: 流水线寄存器
需要设置4级流水线寄存器
  5级流水线的最后一级寄存器为RF
标记X：代表对应流水级需要设置相应寄存器
  IR：4个流水级均需要；AO：仅M级和W级需要；RS、RT和RD可以直接从IR中获取
名称 | 功能 | D级 IF/ID | E级 ID/EX | M级 EX/MEM | W级 MEM/WB
IR | 传递指令 | X | X | X | X
PC4 | 下一条指令地址 | X | X | X | X
RS | RF的RS值(RD1输出) |  | X |  | 
RT | RF的RT值(RD2输出) |  | X | X | 
EXT | 扩展后的32位立即数 |  | X |  | 
AO | ALU计算结果 |  |  | X | X
DR | DM读出结果 |  |  |  | X

## Slide 17: 提纲
集中式译码与分布式译码
基础指令集与流水线设计规划
无转发数据通路构造方法
功能部件控制信号构造方法
数据冒险的一般性分析方法
暂停机制生成方法
转发机制生成方法
控制冒险处理机制

## Slide 18: 流水线数据通路构造表格
每级由寄存器和功能部件组成
  按流水线5个阶段划分
X@Y：代表Y阶段的X寄存器
  IR@W：W级的IR
  IR@D[I16]：D级的IR
RF：出现在2个阶段
  D阶段：准备操作数
  W阶段：回写结果
部件 | 输入
PC | 
ADD4 | 
IM | 
PC@ | 
IR@D | 
PC4@D | 
RF | A1
 | A2
EXT | IMM16
CMP | D1
 | D2
NPC | PC4
 | I26
PC@ | 
IR@E | 
PC4@E | 
RS@E | 
RT@E | 
EXT@E | 
ALU | A
 | B
IR@M | 
PC4@M | 
AO@M | 
RT@M | 
DM | A
 | WD
IR@W | 
PC4@W | 
AO@W | 
DR@W | 
RF | A3
 | WD
D级功能部件
D级流水线寄存器
F级功能部件
E级功能部件
E级流水线寄存器
M级功能部件
M级流水线寄存器
W级流水线寄存器
W级功能部件
D级更新PC
I级更新PC
Notes: PC更新：出现在3个阶段
  I级：取指令PC+4
  D级：保存B/J/JAL/JR/JALR

## Slide 19: S1：LW的数据通路
根据RTL描述建立各级流水线寄存器、功能部件间连接关系
  LW：5级
IR必填
  采用分布式译码
与具体指令无关的不需要填：如PC4
X[y]：代表X部件的y域
IR@D[i16]：D级IR的16位立即数
部件 | 输入
PC | 
ADD4 | 
IM | 
PC | 
IR@D | 
PC4@D | 
RF | A1
 | A2
EXT | 
NPC | PC4
 | I26
PC | 
IR@E | 
PC4@E | 
RS@E | 
RT@E | 
EXT@E | 
ALU | A
 | B
IR@M | 
PC4@M | 
AO@M | 
RT@M | 
DM | A
 | WD
IR@W | 
PC4@W | 
AO@W | 
DR@W | 
RF | A3
 | WD
LW
PC
PC
ADD4
IM
IR@D[rs]
IR@D[i16]
IR@D
RF.RD1
EXT
RS@E
EXT@E
IR@E
ALU
AO@M
IR@M
DM
IR@W[rt]
DR@W

## Slide 20: S1：全部指令的数据通路
部件 | 输入
PC | 
ADD4 | 
IM | 
PC | 
IR@D | 
PC4@D | 
RF | A1
 | A2
EXT | 
CMP | D1
 | D2
NPC | PC4
 | I26
PC | 
IR@E | 
PC4@E | 
RS@E | 
RT@E | 
EXT@E | 
ALU | A
 | B
IR@M | 
PC4@M | 
AO@M | 
RT@M | 
DM | A
 | WD
IR@W | 
PC4@W | 
AO@W | 
DR@W | 
RF | A3
 | WD
LW
PC
PC
ADD4
IM
IR@D[rs]
IR@D[i16]
IR@D
RF.RD1
EXT
RS@E
EXT@E
IR@E
ALU
AO@M
IR@M
DM
IR@W[rt]
DR@W
SW
PC
PC
ADD4
IM
IR@D[rs]
IR@D[i16]
IR@D
RF.RD1
RF.RD2
EXT
RS@E
EXT@E
IR@E
ALU
RT@E
AO@M
RT@M
ADDU
PC
PC
ADD4
IM
IR@D[rs]
IR@D[rt]
IR@D
RF.RD1
RF.RD2
RS@E
RT@E
IR@E
ALU
IR@M
AO@M
IR@W[rd]
AO@W
SUBU
PC
PC
ADD4
IM
IR@D[rs]
IR@D[rt]
IR@D
RF.RD1
RF.RD2
RS@E
RT@E
IR@E
ALU
IR@M
AO@M
IR@W[rd]
AO@W
ORI
PC
PC
ADD4
IM
IR@D[rs]
IR@D[i16]
IR@D
RF.RD1
EXT
RS@E
EXT@E
IR@E
ALU
IR@M
AO@M
IR@W[rt]
AO@W
BEQ
PC
PC
ADD4
IM
ADD4
IR@D[rs]
IR@D[rt]
RF.RD1
RF.RD2
PC4@D
IR@D[i16]
NPC
J
PC
PC
ADD4
IM
ADD4
IR@D[rs]
IR@D[rt]
PC4@D
IR@D[i26]
NPC
JAL
PC
PC
ADD4
IM
ADD4
PC4@D
IR@D[i26]
NPC
IR@D
PC4@D
IR@E
PC4@E
IR@M
PC4@M
0x1F
PC4@W
JALR
PC
PC
ADD4
IM
ADD4
IR@D[rs]
RF.RD1
IR@D
PC4@D
IR@E
PC4@E
IR@M
PC4@M
IR@W[rd]
PC4@W

## Slide 21: S2：综合全部指令的数据通路
部件 | 输入
PC | 
ADD4 | 
IM | 
PC | 
IR@D | 
PC4@D | 
RF | A1
 | A2
EXT | 
CMP | D1
 | D2
NPC | PC4
 | I26
IR@E | 
PC4@E | 
RS@E | 
RT@E | 
EXT@E | 
ALU | A
 | B
IR@M | 
PC4@M | 
AO@M | 
RT@M | 
DM | A
 | WD
IR@W | 
PC4@W | 
AO@W | 
DR@W | 
RF | A3
 | WD
输入来源 |  |  | MUX | 控制
PC |  |  |  | 
PC |  |  |  | 
ADD4 | NPC | RF.RD1 | M1 | PCSel
IM |  |  |  | 
ADD4 |  |  |  | 
IR@D[rs] |  |  |  | 
IR@D[rt] |  |  |  | 
IR@D[i16] |  |  |  | 
RF.RD1 |  |  |  | 
RF.RD2 |  |  |  | 
PC4@D |  |  |  | 
IR@D[i26] |  |  |  | 
IR@D |  |  |  | 
PC4@D |  |  |  | 
RF.RD1 |  |  |  | 
RF.RD2 |  |  |  | 
EXT |  |  |  | 
RS@E |  |  |  | 
EXT@E | RT@E |  | M2 | BSel
IR@E |  |  |  | 
PC4@E |  |  |  | 
ALU |  |  |  | 
RT@E |  |  |  | 
AO@M |  |  |  | 
RT@M |  |  |  | 
IR@M |  |  |  | 
PC4@M |  |  |  | 
AO@M |  |  |  | 
DM |  |  |  | 
IR@W[rt] | IR@W[rd] | 0x1F | M3 | WRSel
DR@W | AO@W | PC4@W | M4 | WDSel
水平方向归并
  去除冗余输入来源
在每个输入来源个数大于1的输入端前增加1个MUX
  注意：同时需要产生相应的控制信号
特例：NPC的i16和i26归并为i26
Notes: PC4@W: JAL, 返回地址保存在R31中

## Slide 22: 提纲
集中式译码与分布式译码
基础指令集与流水线设计规划
无转发数据通路构造方法
功能部件控制信号构造方法
数据冒险的一般性分析方法
暂停机制生成方法
转发机制生成方法
控制冒险处理机制

## Slide 23: 功能部件控制信号构造方法
控制信号产生基本原理：与单周期相同
分歧点：集中式译码？分布式译码？
  集中式：
    与单周期控制器设计完全相同
    流水控制信号
  分布式：多个小控制器
    每个小控制器的设计思路与单周期相同
    流水指令

## Slide 24: 提纲
集中式译码与分布式译码
基础指令集与流水线设计规划
无转发数据通路构造方法
功能部件控制信号构造方法
数据冒险的一般性分析方法
暂停机制生成方法
转发机制生成方法
控制冒险处理机制

## Slide 25: 数据冒险：需求与供给能否匹配？
需求者：需要引用reg值的component
  由于reg值最终被某个component使用，因此那个component才是需求者
  例如：所有运算类指令的需求在E级的ALU
  例如：j指令不需要读取任何GPR，因此j指令没有需求
  例如：beq指令在D和E级都需要rs和rt；R指令在E级需要rs和rt；sw指令在E需要rs，在M需要rt；lw指令在E级需要rs
供给者：保存有reg新结果的流水线寄存器
  例如：所有运算类指令的供给者是EX/MEM和MEM/WB
  例如：load类指令的供给者是MEM/WB
数据冒险可以转化为：需求与供给的匹配
  无法匹配(需要数据时最新的数据还没有产生) ：暂停
  可以匹配(需要数据时最新的数据已经产生了)：转发

## Slide 26: 需求者的最晚时间模型
Tuse(time-to-use)：指令进入IF/ID寄存器后，其后的某个功能部件再经过多少cycle就必须要使用相应的寄存器值
  特点1：是读取操作数的时间上限
  特点2：同一条指令可以有2个不同的Tuse
  例如，R型计算类指令的Tuse为1
    rs/rt值：最晚被ID/EX寄存器驱动
  例如，store型计算类指令的Tuse分别为1和2
    rs值：最晚被ID/EX寄存器驱动 1
    rt值：最晚被EX/MEM寄存器驱动 2

## Slide 27: 供给者的最早时间模型
Tnew(time-to-new) ：位于ID/EX及其后各流水线的指令，再经过多少周期能够产生要写入寄存器的结果
  特点1：动态值，随着指令的流动，该值在不断减小，直至0（能够获得最新值的那一级为0，往前一级走依次加1）
  特点2：一条指令可以有多个不同的Tnew
  例如，R型计算类指令的Tnew为1或0
    1：指令位于ID/EX，ALU正在计算。
    0：指令位于EX/MEM和MEM/WB
  例如，load型计算类指令的Tnew为2，1，0
    2：指令位于ID/EX，尚未读取存储器。
    1：指令位于EX/MEM，正在读取存储器
    0：指令位于MEM/WB，包含了结果

## Slide 28: 数据冒险的策略分析
Tnew = 0：表明结果已经产生
  指令位于MEM/WB：那么虽然结果尚未最终写入RF，但RF设计使得W结果可以被正确的读出，因此无需任何操作
  指令位于其他位置：通过转发解决数据相关
Tnew ≠ 0：表明结果尚未产生
  Tnew > Tuse：结果产生时间晚于读取时间，不可能及时供给数据，只能暂停流水线
  Tnew ≤ Tuse：结果产生时间早于读取时间，因此当结果产生后可以通过转发解决数据冒险
If （（Tnew = 0&指令不在MEM/WB ）或 Tnew ≤ Tuse ） 转发
else 暂停
Notes: Tnew, Tuse数值越小事件越早发生

## Slide 29: 数据冒险的策略分析
暂停：由于在IF/ID就能决定是否需要暂停，因此分析量少
  只需将指令的Tuse与各级的Tnew进行对比即可决定是否需要暂停
转发：由于在ID级、EX级、MEM级均涉及操作数读取，因此分析量大
  需要将各级指令与其后的各级指令（实际上是前序指令）进行对比
思路：先解决暂停，再解决转发
  先易后难
  去除暂停部分后，有助于减少转发的分析量

## Slide 30: 提纲
集中式译码与分布式译码
形式建模综合方法概述
基础指令集与流水线设计规划
无转发数据通路构造方法
功能部件控制信号构造方法
数据冒险的一般性分析方法
暂停机制生成方法
转发机制生成方法
控制冒险处理机制

## Slide 31: 构造Tuse表和Tnew表
示例指令集
  add，sub：cal_r类，即R型计算类指令
  andi，ori：cal_i类，即I型计算类指令
  beq：b_type类
  lw：ld类
  sw：st类
会产生结果的指令：cal_r类，cal_i类，load类
用指令分类可以大幅度简化分析工作量
ADD
SUB
andi
ori
LW
SW
BEQ
cal_r = add + sub + or + …
cal_i = addi + ori + andi + …
ld = lw + lb + lh + …
st = sw + sb + …

## Slide 32: 构造Tuse表和Tnew表
Tuse表：以指令位于IF/ID来分析
  流水线在指令被存储在IF/ID后就决定是否需要暂停
Tnew表：只需分析处于ID/EX和EX/MEM这2种情况
  IF/ID：没有必要分析（只分析前序指令）
  MEM/WB：如果结果到达该阶段，则通过RF设计可以消除数据冒险
IF/ID当前指令 |  | 
指令 类型 | 源寄存器 | Tuse
beq | rs/rt | 0
cal_r | rs/rt | 1
cal_i | rs | 1
load | rs | 1
store | rs | 1
store | rt | 2
ID/EX (Tnew) |  |  | EX/MEM (Tnew) |  |  | MEM/WB (Tnew) |  | 
cal_r 1/rd | cal_i 1/rt | load 2/rt | cal_r 0/rd | cal_i 0/rt | load 1/rt | cal_r 0/rd | cal_i 0/rt | load 0/rt
需求数据
产生数据

## Slide 33: 构造阻塞矩阵
凡是Tnew > Tuse 的指令序列，都需要阻塞（暂停）
示例
  序列1 cal_r – beq：由于cal_r需要1个cycle后才能得到结果，而beq现在就需要读取寄存器，因此只能暂停
  序列2 load – store：store要读取的rs将在1个cycle后必须使用，而位于ID/EX的load必须经过2个cycle后才能读出DM的数据，因此只能暂停
IF/ID当前指令 |  |  | ID/EX (Tnew) |  |  | EX/MEM (Tnew)
指令 类型 | 源寄存器 | Tuse | cal_r 1/rd | cal_i 1/rt | load 2/rt | load 1/rt
beq | rs/rt | 0 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停
cal_r | rs/rt | 1 |  |  | 暂停 | 
cal_i | rs | 1 |  |  | 暂停 | 
load | rs | 1 |  |  | 暂停 | 
store | rs | 1 |  |  | 暂停 | 
store | rt | 2 |  |  |  | 

## Slide 34: 暂停控制信号
建立分类指令的暂停条件
  stall_b = IR_D.op==beq & cal_r_E & ((IR_D.rs==IR_E.rd) |
  (IR_D.rt==IR_E.rd))
  stall_cal_r = cal_r_D & load_E & ((IR_D.rs==IR_E.rt) |
  (IR_D.rt==IR_E.rt) )
建立最终的暂停条件
  stall = stall_b + …
  建立控制信号
  PC.en = 0
  IR_D 冻结
  ID/EX级流水线寄存器清零
IF/ID当前指令 |  |  | ID/EX (Tnew) |  |  | EX/MEM (Tnew)
指令 类型 | 源寄存器 | Tuse | cal_r 1/rd | cal_i 1/rt | load 2/rt | load 1/rt
beq | rs/rt | 0 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停
cal_r | rs/rt | 1 |  |  | 暂停 | 
cal_i | rs | 1 |  |  | 暂停 | 
load | rs | 1 |  |  | 暂停 | 
store | rs | 1 |  |  | 暂停 | 

## Slide 35: 暂停控制信号
执行动作：
  冻结IF/ID：sub继续被保存
  清除ID/EX：指令全为0，等价于插入NOP
  禁止PC：防止PC继续计数，PC应保持为PC+4
IR_D.en = 0
IR_E.clr = flush
PC.en = 0

## Slide 36: 提纲
集中式译码与分布式译码
基础指令集与流水线设计规划
无转发数据通路构造方法
功能部件控制信号构造方法
数据冒险的一般性分析方法
暂停机制生成方法
转发机制生成方法
控制冒险处理机制

## Slide 37: 转发机制生成方法
S1：根据Tuse和Tnew构造每个转发MUX（构造转发数据通路）
S2：构造每个转发MUX的控制信号表达式

## Slide 38: 根据Tuse和Tnew构造每个转发MUX
按照指令分类，梳理指令在各级流水线的rs或rt读需求
每个读需求对应1个转发MUX
转发MUX的输入0：必然是本级流水线寄存器
  对于IF/ID级来说，输入0则来自是RF的输出
【建议】命名应遵循一定的规则
流水级 | 源寄存器 | 涉及指令
IR@D | rs | beq
 | rt | beq
IR@E | rs | cal_r, cal_i, ld, st
 | rt | cal_r, st
IR@M | rt | st
MFRSD | ForwardRSD | RF.RD1
MFRTD | ForwardRTD | RF.RD2
MFRSE | ForwardRSE | RS@E
MFRTE | ForwardRTE | RT@E
MFRTM | ForwardRTM | RT@M
转发MUX | 控制信号 | 输入0

## Slide 39: 根据Tuse和Tnew构造每个转发MUX
用Tnew中剔除非0后的表项，来分析转发MUX的后续输入
  注意：并非有N个0项就有N个后续输入
流水级 | 源寄存器 | 涉及指令
IF/ID | rs | beq
 | rt | beq
ID/EX | rs | cal_r, cal_i, ld, st
 | rt | cal_r, st
EX/MEM | rt | st
MFRSD | ForwardRSD | RF.RD1
MFRTD | ForwardRTD | RF.RD2
MFRSE | ForwardRSE | RS@E
MFRTE | ForwardRTE | RT@E
MFRTM | ForwardRTM | RT@M
转发MUX | 控制信号 | 输入0
EX/MEM (Tnew) |  | MEM/WB (Tnew) |  | 
cal_r 0/rd | cal_i 0/rt | cal_r 0/rd | cal_i 0/rt | load 0/rt
ID/EX (Tnew) |  |  | EX/MEM (Tnew) |  |  | MEM/WB (Tnew) |  | 
cal_r 1/rd | cal_i 1/rt | load 2/rt | cal_r 0/rd | cal_i 0/rt | load 1/rt | cal_r 0/rd | cal_i 0/rt | load 0/rt

## Slide 40: 根据Tuse和Tnew构造每个转发MUX
构造每个转发MUX的后续输入
示例：MFRSD
  EX/MEM：cal_r和cal_i指令都是计算类，结果必然由ALU产生，因此均填入AO。即代表MFRSD的输入来自EX/MEM中的AO寄存器
    AO：代表ALUOut
  MEM/WB：由于这是最后一级，即所有指令的结果都通过M4(MUX)回写，因此均填入M4。
流水级 | 源寄存器 | 涉及指令
IF/ID | rs | beq
 | rt | beq
ID/EX | rs | cal_r, cal_i, ld, st
 | rt | cal_r, st
EX/MEM | rt | st
MFRSD | ForwardRSD | RF.RD1
MFRTD | ForwardRTD | RF.RD2
MFRSE | ForwardRSE | RS@E
MFRTE | ForwardRTE | RT@E
MFRTM | ForwardRTM | RT@M
转发MUX | 控制信号 | 输入0
EX/MEM (Tnew) |  | MEM/WB (Tnew) |  | 
cal_r 0/rd | cal_i 0/rt | cal_r 0/rd | cal_i 0/rt | load 0/rt
AO AO
M4 M4 M4

## Slide 41: 根据Tuse和Tnew构造每个转发MUX
根据前例，可以构造出全部的转发MUX
  当store类指令位于EX/MEM时，不可能再有同级的指令了
  因此有2项空白
构造更大指令集时，需求项及供给项可能均需要调整
  但由于MIPS的指令功能到格式映射的相对统一，因此调整不会剧烈
  再次从一个侧面反映出MIPS指令集优势
流水级 | 源寄存器 | 涉及指令
IF/ID | rs | beq
 | rt | beq
ID/EX | rs | cal_r, cal_i, ld, st
 | rt | cal_r, st
EX/MEM | rt | st
MFRSD | ForwardRSD | RF.RD1
MFRTD | ForwardRTD | RF.RD2
MFRSE | ForwardRSE | RS@E
MFRTE | ForwardRTE | RT@E
MFRTM | ForwardRTM | RT@M
转发MUX | 控制信号 | 输入0
EX/MEM (Tnew) |  | MEM/WB (Tnew) |  | 
cal_r 0/rd | cal_i 0/rt | cal_r 0/rd | cal_i 0/rt | ld 0/rt
AO | AO | M4 | M4 | M4
AO | AO | M4 | M4 | M4
AO | AO | M4 | M4 | M4
AO | AO | M4 | M4 | M4
 |  | M4 | M4 | M4

## Slide 42: 根据Tuse和Tnew构造每个转发MUX
对于MFRSD来说，其最终有效输入为3个
  输入0～RF.RD1；输入1～AO；输入2～M4
实现转发MUX时，需要剔除每级中的重复项
在表格中保留重复项的目的在于有利于建立后续的控制信号方程
MFRSD | ForwardRSD | RF.RD1
MFRTD | ForwardRTD | RF.RD2
MFRSE | ForwardRSE | RS@E
MFRTE | ForwardRTE | RT@E
MFRTM | ForwardRTM | RT@M
转发MUX | 控制信号 | 输入0
AO | AO | M4 | M4 | M4
AO | AO | M4 | M4 | M4
AO | AO | M4 | M4 | M4
AO | AO | M4 | M4 | M4
 |  | M4 | M4 | M4
输入 | 来源
0 | RF.RD1
1 | AO@M
2 | M4@W
MFRSD | ForwardRSD | RF.RD1
MFRTD | ForwardRTD | RF.RD2
MFRSE | ForwardRSE | RS@E
MFRTE | ForwardRTE | RT@E
MFRTM | ForwardRTM | RT@M
转发MUX | 控制信号 | 输入0
AO@M | M4
AO@M | M4
AO@M | M4
AO@M | M4
M4 | 
输入1 | 输入2

## Slide 43: 数据通路增加转发MUX
部件 | 输入
PC | 
ADD4 | 
IM | 
PC | 
IR@D | 
PC4@D | 
RF | A1
 | A2
EXT | 
CMP | D1
 | D2
NPC | PC4
 | I26
IR@E | 
PC4@E | 
RS@E | 
RT@E | 
EXT@E | 
ALU | A
 | B
IR@M | 
PC4@M | 
AO@M | 
RT@M | 
DM | A
 | WD
IR@W | 
PC4@W | 
AO@W | 
DR@W | 
RF | A3
 | WD
输入来源 |  |  | MUX | 控制
PC |  |  |  | 
PC |  |  |  | 
ADD4 | NPC | RF.RD1 | M1 | PCSel
IM |  |  |  | 
ADD4 |  |  |  | 
IR@D[rs] |  |  |  | 
IR@D[rt] |  |  |  | 
IR@D[i16] |  |  |  | 
RF.RD1 |  |  |  | 
RF.RD2 |  |  |  | 
PC4@D |  |  |  | 
IR@D[i26] |  |  |  | 
IR@D |  |  |  | 
PC4@D |  |  |  | 
RF.RD1 |  |  |  | 
RF.RD2 |  |  |  | 
EXT |  |  |  | 
RS@E |  |  |  | 
EXT@E | RT@E |  | M2 | BSel
IR@E |  |  |  | 
PC4@E |  |  |  | 
ALU |  |  |  | 
RT@E |  |  |  | 
AO@M |  |  |  | 
RT@M |  |  |  | 
IR@M |  |  |  | 
PC4@M |  |  |  | 
AO@M |  |  |  | 
DM |  |  |  | 
IR@W[rt] | IR@W[rd] | 0x1F | M3 | WRSel
DR@W | AO@W | PC4@W | M4 | WDSel
遍历数据通路的功能部件，找到所有出现rs和rt的需求点
注意ALU.B和RT@M，这两个rt需求是相同的！
  这意味着它们应该来自同一个转发MUX。实际上， RT@M可以在M级转发。

## Slide 44: 数据通路增加转发MUX
部件 | 输入
PC | 
ADD4 | 
IM | 
PC | 
IR@D | 
PC4@D | 
RF | A1
 | A2
EXT | 
CMP | D1
 | D2
NPC | PC4
 | I26
IR@E | 
PC4@E | 
RS@E | 
RT@E | 
EXT@E | 
ALU | A
 | B
IR@M | 
PC4@M | 
AO@M | 
RT@M | 
DM | A
 | WD
IR@W | 
PC4@W | 
AO@W | 
DR@W | 
RF | A3
 | WD
输入来源 |  |  | MUX | 控制
PC |  |  |  | 
PC |  |  |  | 
ADD4 | NPC | RF.RD1 | M1 | PCSel
IM |  |  |  | 
ADD4 |  |  |  | 
IR@D[rs] |  |  |  | 
IR@D[rt] |  |  |  | 
IR@D[i16] |  |  |  | 
MFRSD |  |  |  | 
MFRTD |  |  |  | 
PC4@D |  |  |  | 
IR@D[i26] |  |  |  | 
IR@D |  |  |  | 
PC4@D |  |  |  | 
RF.RD1 |  |  |  | 
RF.RD2 |  |  |  | 
EXT |  |  |  | 
MFRSE |  |  |  | 
EXT@E | MFRTE |  | M2 | BSel
IR@E |  |  |  | 
PC4@E |  |  |  | 
ALU |  |  |  | 
MFRTE |  |  |  | 
AO@M |  |  |  | 
MFRTM |  |  |  | 
IR@M |  |  |  | 
PC4@M |  |  |  | 
AO@M |  |  |  | 
DM |  |  |  | 
IR@W[rt] | IR@W[rd] | 0x1F | M3 | WRSel
DR@W | AO@W | PC4@W | M4 | WDSel
遍历数据通路的功能部件，找到所有出现rs和rt的需求点
将对应的输入替换为转发MUX的输出
  注意ALU.B和RT@M，这两个rt需求是相同的，因此应该用同一个转发MUX实际上， RT@M可以在M级转发。
  注意：对于PC，由于构造转发MUX的示例指令集中没有jal/jalr指令，因此缺乏相应的转发MUX与之对应
MFRSD | RF.RD1
MFRTD | RF.RD2
MFRSE | RS@E
MFRTE | RT@E
MFRTM | RT@M
转发MUX | 输入0
AO@M | M4
AO@M | M4
AO@M | M4
AO@M | M4
M4 | 
输入1 | 输入2

## Slide 45: 转发机制生成方法
S1：根据Tuse和Tnew构造每个转发MUX
S2：构造每个转发MUX的控制信号表达式

## Slide 46: S2：构造每个转发MUX的控制信号表达式
控制信号表达式构造的基本思路
  精确控制每个转发选择
  所有非转发的条件都用于选择输入0
流水级 | 源寄存器 | 涉及指令
IF/ID | rs | beq
 | rt | beq
ID/EX | rs | cal_r, cal_i, ld, st
 | rt | cal_r, st
EX/MEM | rt | st
MFRSD | ForwardRSD | RF.RD1
MFRTD | ForwardRTD | RF.RD2
MFRSE | ForwardRSE | ID/EX.RS
MFRTE | ForwardRTE | ID/EX.RT
MFRTM | ForwardRTM | EX/MEM.RT
转发MUX | 控制信号 | 输入0
EX/MEM (Tnew) |  | MEM/WB (Tnew) |  | 
cal_r 0/rd | cal_i 0/rt | cal_r 0/rd | cal_i 0/rt | ld 0/rt
AO | AO | M4 | M4 | M4
AO | AO | M4 | M4 | M4
AO | AO | M4 | M4 | M4
AO | AO | M4 | M4 | M4
 |  | M4 | M4 | M4
输入 | 来源
0 | RF.RD1
1 | AO@M
2 | M4@W

## Slide 47: 示例：always语句建模MF_RS_D的控制信号表达式
流水级 | 源寄存器 | 涉及指令
IF/ID | rs | beq
 | rt | beq
MFRSD | ForwardRSD | RF.RD1
MFRTD | ForwardRTD | RF.RD2
转发MUX | 控制信号 | 输入0
EX/MEM (Tnew) |  | MEM/WB (Tnew) |  | 
cal_r 0/rd | cal_i 0/rt | cal_r 0/rd | cal_i 0/rt | ld 0/rt
AO | AO | M4 | M4 | M4
AO | AO | M4 | M4 | M4
assign ForwardRSD =
IR_D[`op]==beq & cal_r_M & IR_D[`rs]==IR_M[`rd] ? 1 :
IR_D[`op]==beq & cal_i_M & IR_D[`rs]==IR_M[`rt] ? 1 :
IR_D[`op]==beq & cal_r_W & IR_D[`rs]==IR_W[`rd] ? 2 :
IR_D[`op]==beq & cal_i_W & IR_D[`rs]==IR_W[`rt] ? 2 :
IR_D[`op]==beq & load_W & IR_D[`rs]==IR_W[`rt] ? 2 :
0 ;
优先级
Hign
Low
宏定义提高可读性和一致性
  `define op 31:26
  `define rs 25:21
顺序代表优先级
  多条前序指令写同一个寄存器
输入 | 来源
0 | RF.RD1
1 | AO@M
2 | M4@W
Notes: ?表达式的顺序不能变

## Slide 48: 提纲
集中式译码与分布式译码
形式建模综合方法概述
基础指令集与流水线设计规划
无转发数据通路构造方法
功能部件控制信号构造方法
数据冒险的一般性分析方法
暂停机制生成方法
转发机制生成方法
控制冒险处理机制

## Slide 49: 控制冒险处理机制
分歧点1：是否实现延迟槽
  如果实现，需要注意jal及jalr指令应保存PC+8(延迟槽中的指令地址为PC+4)
分歧点2：执行是否前移至ID阶段
课程要求：实现延迟槽，并且前移至ID阶段
Q：JAL、JALR的回写寄存器怎么处理呢？
A：视同普通的回写
 | 是 | 否
是 | 硬件无需处理 编译调度指令 | B类：有条件清除IF/ID J类：无条件清除IF/ID
否 |  | B类：有条件清除IF/ID、ID/EX J类：无条件清除IF/ID、ID/EX、EX/MEM
延迟槽
前移

## Slide 50: 总结
流水线设计的复杂性在于对冲突的覆盖性分析
  覆盖性分析使得设计与测试均具备了完整的正向设计的理论基础
  分析避免了频繁的、无谓的试错
  提高开发效率，确保开发正确性